CPV 31527200-8		ПНИМ.676190.119-УД

##### СВІТИЛЬНИК

##### ДКУ 21У-085-211 У1-АТ

# ПАСПОРТ

### ПНИМ.676190.119

020

1 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

##### 1.1 Світильник ДКУ 21У-085-211 У1-АТ (далі – світильник)  призначений для освітлення вулиць, доріг, площ, пішохідних переходів, тротуарів, житлових масивів, територій парків, стадіонів, виставок, площадок підприємств, залізничних колій, залізничних переїздів, платформ залізничних станцій тощо.

1.2 Світильник є нетоксичним, вибухобезпечним, важкогорючим, не виділяє шкідливих речовин, не містить джерел іонізуючого випромінювання та не здійснює шкідливого впливу на організм людини під час безпосереднього контакту.

1.3 Вид кліматичного виконання світильника – У1 згідно з ГОСТ 15150-69.

1.4 Світильник відповідає вимогам   ДСТУ EN 60598-1:2014,                                                      ДСТУ ЕN 60598-2-3:2014   та ТУ У 31.5-14228451-014:2009.

1.5 Світильник відповідає Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженому Постановою КМУ від      16.12.2015 р. № 1067 (ДСТУ EN 60598-1:2014, ДСТУ ЕN 60598-2-3:2014), та Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженому Постановою КМУ від 16.12.2015 р. № 1077                     (ДСТУ EN 61000-3-2:2015, ДСТУ EN 61000-3-3:2014, ДСТУ EN 55015:2014, ДСТУ EN 61547:2014).

1.6 Світильник відповідає вимогам Постанови КМУ від 15.10.2012 р. № 992.

1.7 Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 12.06.2013 р. № 05.03.02-04/51858.

1.8 Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Багатопрофільне підприємство "АТІЛОС", код ЄДРПОУ 14228451.

Адреса виробника: Україна, 14001, м. Чернігів, вул. Текстильників, 2, тел/факс: (0462) 664-142, е-mail: at@atilos.com.ua, http://www.atilos.com.ua.

2 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ

2.1 Джерела світла – світлодіоди Cree, Inc.

2.2 Оптика LEDIL OY.

2.3 Тип кривої сили світла у повздовжній площині

згідно з ГОСТ 17677-82	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ш

2.4 Клас світлорозподілу згідно з ГОСТ 17677-82	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	П

2.5 Світловий потік, лм, не менше ніж 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.  .  .  .  .  . 9900

2.6 Ефективне значення номінальної напруги живлення

змінного струму, В	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	230

2.7 Допустиме відхилення напруги живлення від

номінального значення, В, не більше ніж 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.  . (30%

2.8 Частота змінного струму, Гц 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 50(5

2.9 Потужність споживання за номінальної напруги

живлення, Вт, не більше ніж 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.  .  .  90

2.10 Світлова ефективність за номінальної напруги

живлення, лм/Вт, не менше ніж	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.  .  .  110

2.11 Коефіцієнт потужності, не менше ніж 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	 0,95

2.12 Значення корельовано колірної температури, К 	.	.	.	.	.	.	.	4200-4800

2.13 Значення індексу кольоропередачі, не менше ніж 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	75

2.14 Верхнє значення робочої температури під час експлуатації 	.	.	.	.	55 ºС

Нижнє значення робочої температури під час	 експлуатації . . . мінус 40 ºС

2.15 Клас захисту світильника від ураження електричним	струмом

згідно з ДСТУ ЕN 60598-1:2014	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	І

2.16 Ступінь захисту оболонки світильника

згідно з ДСТУ ЕN 60598-1:2014	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ІР65

2.17 Мінімальний ресурс роботи світильника, годин	.	.  .  .  .  .  .  .  .  .  50000

2.18 Світильник оборудований пристрієм захисту від імпульсної перенапруги

на 4 кВ.

2.19 Маса, кг, не більше ніж	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4

2.20 Світильник має можливість дистанційного керування споживаною потужністю та світловим потоком  з інтенсивністю 100%, 70%,50%, по двупровідній лінії електропостачання з точністю не більш ніж 10%.

2.21 Світильник має захист від хибних команд встановлення потужності та зберігає встановлений рівень потужності при зникненні напруги живлення на час не менше 0,3 с.

2.22 При першому включенні або при зникненні напруги на час більш ніж 30с встановлюється 100% потужність світильника.

2.23 Конструкція світильника забезпечує механічну міцність до зовнішніх впливів, безпеку при дотриманні вимог до експлуатації та збереження працездатності без змін світлотехнічних параметрів.

2.24 Загальний вид, габаритні та установчі розміри згідно з рисунком 1.

*) Встановлення і фіксація валу вказаних діаметру та довжини

Рисунок 1

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

3.1 Світильник.

3.2 Пристрій захисту від імпульсної перенапруги не менш 4 кВ. **)

3.3 Паспорт – один примірник на кожні 25 світильників, або на кожну партію з меншою кількістю світильників.

3.4 Держатель ПНИМ.301563.008 (рисунок 2). **)

**) Постачається за вимогою замовника

*) Кут нахилу держателя відносно горизонталі

Рисунок 2 – Держатель ПНИМ.301563.008

4 СТРОК СЛУЖБИ ТА ЗБЕРІГАННЯ

4.1 Повний середній строк служби світильника до досягнення граничного стану не менше ніж 20 років.

4.2 Термін зберігання світильника до введення в експлуатацію не більше ніж 6 місяців з дня відвантаження.

Зберігання світильника має відповідати умовам 2 згідно з ГОСТ 15150-69. Кількість ярусів світильників при їх зберіганні має бути не більше ніж п’ять.

5 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

5.1  Гарантійний строк

– 60 місяців з дня вводу світильника в експлуатацію, але не більше ніж 66 місяців з дня  відвантаження споживачу;

– _____ місяців з дня відвантаження світильника споживачу (згідно з договором від ____________________ № ____________).

Гарантійний строк на прожектори згідно з цим паспортом зазначений знаком "+".

5.2 Виробник гарантує відповідність світильника вимогам                       ТУ У 31.5-14228451-014:2009 за умови дотримання вимог і правил зберігання, монтажу та експлуатації.

5.3 У разі виявлення або виникнення невідповідності світильника вимогам ТУ У 31.5-14228451-014:2009 протягом гарантійного строку виробник здійснює безкоштовний ремонт або заміну світильника.

5.4 Гарантійний ремонт не здійснюється, якщо невідповідність світильника вимогам ТУ У 31.5-14228451-014:2009 виникла внаслідок порушування споживачем вимог і правил зберігання, монтажу, експлуатації.

###### 6 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

6.1 Світильники ДКУ 21У-085-211 У1-АТ №№

виготовлені й прийняті згідно з вимогами ТУ У 31.5-14228451-014:2009, чинної технічної документації та визнані придатними для експлуатації.

Дата виготовлення

(особові підписи посадових осіб підприємства, що відповідають за приймання, та розшифровка підписів)

7 ВКАЗІВКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

7.1 Монтаж, експлуатацію та технічне обслуговування світильника необхідно проводити згідно з вимогами, що наведені в документах:

- Правила улаштування електроустановок;

- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів;

- НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в Україні;

- НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

7.2 Під час експлуатації заборонено під’єднувати та від’єднувати проводи електричної мережі, проводити ремонт та технічне обслуговування світильника під напругою та за від’єднаного уземлення.

7.3 Напруга живлення, значення робочої температури під час експлуатації світильника повинні відповідати розділу 2.

7.4 Світильник треба під’єднувати до кіл електроживлення, в яких є відповідні запобіжні пристрої (автоматичні вимикачі, запобіжники тощо).

7.5 Світильник встановлюють на сталевий кронштейн опори. Посадочна поверхня кронштейна опори має бути циліндричної форми з зовнішнім діаметром від 40 до 60 мм і довжиною не менше ніж 90 мм.

При зовнішньому діаметрі кронштейна 50 мм і менше та для зміни кута нахилу світильника відносно горизонталі згідно з рисунком 2, світильник встановлюють із держателем ПНИМ.301563.008 (постачається за вимогою замовника). Держатель потрібно попередньо закріпити в корпусі світильника чотирма болтами М8, а потім світильник встановити на кронштейн.

Рекомендована висота установки світильника від 8,0 до 14,0 м.

Рекомендований кут нахилу кронштейну 0-10º відносно горизонталі.

7.6 Світильник необхідно закріпити на кронштейні двома болтами М8 при встановленому  держателі в корпусі світильника, або чотирма болтами М8 світильника без встановленого держателя в корпусі світильника.

7.7 Підведення напруги живлення до світильника здійснюється кабелем або проводами з перерізом струмопровідних жил від 0,5 до 2,5 мм2.

7.8 Під’єднувати проводи електроживлення та захисного уземлення треба до клемової колодки світильника згідно маркуванню "L" (фазовий провід), "N" (провід нейтралі), "" (провід уземлення).

7.9 Під час експлуатації світильник необхідно періодично очищувати від пилу та бруду. Очищувати світлопропускні елементи світильників необхідно чистою вологою ганчіркою.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ застосовувати розчинники та абразивні матеріали для очищення елементів світильника, особливо, захисного скла.

7.10 Післягарантійний ремонт світильника виконується виробником згідно з окремим договором.

8 УТИЛІЗАЦІЯ

8.1 Після закінчення експлуатації світильник не спричиняє небезпеки для життя, здоров’я людей і довкілля та підлягає утилізації як відходи електричного та електронного обладнання.

# Text boxes

#### МП