Сравнительная таблица окупаемости светодиодных светильников ДКУ со светильниками РКУ и ЖКУ.

| Параметры | Единица измерения | РКУ | ДКУ21У 16х3,6 | РКУ | ЖКУ | ДКУ21У 32х3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип источника света |  | Лампа ДРЛ | Светод-й XM-L | Лампа ДРЛ | Лампа ДНаТ | Светод-й XM-L |
| Номинальная мощность | Вт. | 250 | 60 | 400 | 250 | 120 |
| Фактически установленная мощность | Вт. | 280 | 60 | 460 | 300 | 120 |
| Цветопередача, | Ra | 45 | 70 | 45 | 25 | 70 |
| Световая эффективность осветительной установки | (Лм/Вт.) | 26 | 86 | 26 | 40 | 83 |
| Полезный световой поток осветительной установки | Лм. | 14500*0,5=7250 | 5 200 | 23000*0,5=12500 | 23000*0,65=15000 | 10 000 |
| Номинальный срок службы лампы (не менее) | час. | 8000 (3 года) | 50 000 (17 лет)* | 8000 (3 года) | 10000 (3,5года) | 50 000 (17 лет)* |
| Спад светового потока (4000 ч.) (два года работы) | % | 50,00% | 3,00% | 50,00% | 40,00% | 3,00% |
| Спад светового потока (8000 ч.) | % | 100,00% | 6,00% | 100,00% | ? | 6,00% |
| Спад светового потока (15000 ч.) | % | отказ | 9,00% | отказ | отказ | 9,00% |
| Спад светового потока (½ номинального срока службы) | % | 50,00% | 15,00% | 50,00% | ? | 15,00% |
| Гарантия на осветительную установку | лет | 1 | 5 | 1 | 1,5 | 5 |
| Среднесуточное время работы - для светодиодов с 24.00 до 05.00 снижение на 50% номинальной мощности) | час. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Расход электроэнергии (усредненный по году режим работы 8 час./сутки - для светодиодов с 24.00 до 05.00 снижение на 50% номинальной мощности) | кВт./час | 817 | 120 | 1 340 | 876 | 240 |
| Экономия электроэнергии (усредненный по году режим работы 8 час./сутки) | кВт. |  | 697 |  |  | 1 100 / 636 |
| Экономия электроэнергии | (%) |  | 85% |  |  | 82% / 72% |
| Тариф на электроэнергию по состоянию на июль 2012 г. грн./ кВт./час | грн. | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Стоимость электроэнергии за год | грн. | 841,00 | 123,00 | 1 380,00 | 902,00 | 247,00 |
| Стоимость электроэнергии за 20 лет (по цене 2012г) |  | 16 820,00 | 2 460,00 | 27 600,00 | 18 040,00 | 4 940,00 |
| Стоимость ламп для замены (за 20 лет) | грн. | 25-35(6-7шт) | х | 30,00-40,00 (6-7шт) | 55,00-85,00 (5-6шт) | х |
| Стоимость работ по замене ламп (за 20 лет) | грн. | 300,00-400,00 (6-7раз) | х | 300,00-400,00 (6-7раз) | 300,00-400,00 (5-6раз) | х |
| Стоимость работ и запасных ламп за 20 лет в ср. |  | 2 470,00 | х | 2 502,00 | 2 310,00 | х |
| Стоимость светильника (с лампой) | грн. | 300,00-400,00 | 2 376,00 | 350,00-450,00 | 550,00-800,00 | 4 740,00 |
| Общая стоимость эксплуатации 20лет/1год | грн. | 19 640,00/ 982,00 | 4 836,00/241,00 | 30 502,00 / 1 525,00 | 21 025,00 / 1 051,00 | 9 680,00 / 484,00 |
| Общая экономия 20 лет/ в год | грн. | 14 804,00/741,00 | 20 822,00/1 041,00 11 345,00/567,00 |
| Разница закупочной цены светильника, ср | грн. | 2026,00 | х | 4340,00 | 4065,00 | х |
| Экономический эффект окупаемости | год | 2,7** | х | 4,2** | 7,1** | х |
| * -Снижение яркости на 30% ** -Учитывая что стоимость потребленной электроэнергии за кВт/час ежегодно увеличивается на 8-11%, срок окупаемости ежегодно будет снижаться соответственно на 5-7% |