Світлофори переїзні світлодіодні СП2-200-АТ та СП3-200-АТ

Світлодіодний світлофор СП2-200-АТ (тип Т6.1 по ДСТУ 4092) призначений для подання у відповідності з сигналами керування переїзної сигналізації двох розміщених по одній горизонталі миготливих червоних сигналів, забороняючи переїзд автотранспортних засобів та перехід пішоходів через залізничні шляхи.

Світлодіодний світлофор СП3-200-АТ (тип 6.5 по ДСТУ 4092) відрізняється від світлофору СП2-200-АТ наявністю третього місячно-білого сигналу, що розміщений над червоними сигналами та миготить при вимкненні червоних сигналів, що свідчить про справність переїзної сигналізації керування світлофорами.

Світлодіодні світлофори складаються зі світлодіодних голівок ГСП-200 (кількість в позначенні дорівнює типорозміру робочої частини скла-розсіювача в мм), встановлених на стояку. Варіант кріплення стояку (на окремому фундаменті або на переїзному шлагбаумі визначеного типу) оговорюється при замовленні.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОЛІВКИ ГСП

- Світлотехнічні параметри відповідають вимогам ДСТУ 4092.

- Працездатність забезпечується  як при живленні напругою від 10 до 14 Вэфф  змінного струму або випрямленого без згладжування пульсацій напруги електромережі 50 Гц, так і при живленні напругою від 10 до 14 В постійного струму (резервне живлення).

- Номінальний струм живлення – 0,72 А (відповідає струму спрацювання «вогневого» реле переїзної сигналізації керування світлофором).

- Має ланцюг контролю «холодного» стану.

- Забезпечується взаємозамінність за установчими розмірами, ланцюгами живлення і контролю з ламповими голівками переїзних лінзових світлофорів типу СП без будь-яких конструктивних доробок стояків та змін існуючих схем переїзної сигналізації керування світлофорами.

- Діапазон робочих температур навколишнього повітря – від мінус 40 до плюс 60 оС.

- Середній наробіток на відмову – не менше 50 000 годин.

- Повний середній строк експлуатації – не менше 20 років.

Головки світлодіодні відповідають вимогам ТУ У 31.6-14228451-011:2007 та всім обов’язковим вимогам національного стандарту ДСТУ 4092-2002, ДСТУ4178-2003 (рівень безпеки 3). Сертифікат відповідності № UA1.099.0147673-12 дійсний до 27.08.2017. Сертифікат видано ДП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ».