Светофор велосипедный Т3-В-АТ.

Светофоры серии Т3-В предназначены для регулирования движения на велодорожках при пересечении улиц с автомобильным или пешеходным движением.

В светофорах источником света служат светодиодные модули (МC) красного, желтого, зеленого цвета с символом велосипеда.

Возможно исполнение светофора с полностью засвеченной апертурой рабочей поверхности линз (без символов велосипеда) с дополнительной табличкой с изображением символа велосипеда.

Основные технические характеристики

- Диаметр рабочей поверхности рассеивания, мм			100

- Напряжение питания, В							220 ±40

- Мощность потребления одного модуля, Вт, не более 		4

- Осевая сила света, кД, не менee:

красная и зеленая секции 						15

желтая секция 								20

- Диапазон температур окружающей среды, Сº 			от -40 Сº до + 60 Сº

- Габаритные размеры, мм  							550х170х240

- Вес, кг, не болеe								4

Светофоры могут быть с боковой секцией (слева или справа).

Корпус светофора изготовлен из металла и покрыт порошковой краской.

Светофоры серии Т3 соответствуют требованиям национального стандарта ДСТУ 4092-2002.