СВІТЛОФОРИ ВЕЛОСИПЕДНІ

Світлофори велосипедні серії Т3 призначені для регулювання руху на велодоріжках при перетині вулиць с автомобільним або пішохідним рухом.

В світлофорах джерелом світла слугують світлодіодні модулі (МС) червоного, жовтого, зеленого кольорів з символом велосипеду.

Можливе виконання світлофору з повністю засвітленою апертурою робочої поверхні (без символу велосипеда) з додатковою табличкою із зображення символу велосипеда.

Основні технічні характеристики:

- Діаметр робочої поверхні розсіювання, мм		           	100

- Напруга живлення, В								220 ±40

- Потужність споживання світлофору, Вт, не більше 			4

- Осьова сила світла, кД, не менше:

червона та зелена секції 						15

жовта секція 								20

- Діапазон температур навколишнього середовища, Сº 		від -40 Сº до + 60 Сº

- Габаритні розміри, мм  							550х170х240

- Вага, кг, не більше								4

Світлофори можуть бути з боковою секцією (зліва або справа).

Корпус світлофора виготовлений з металу та покритий порошковою краскою.

Світлофори серії Т3 відповідають вимогам національного стандарту ДСТУ 4092-2002.